СПЕЦИФИКАЦИЯ

на бульдозерное оборудование для трактора МТЗ-80/82

| Комплектация |  |
| --- | --- |
| ПКУ-0,8-5-04 (ковш 0,5 куб.м.) | Наличие |
| ПКУ-0,8-17 (бульдозерный отвал) | Наличие |
| ПКУ-0,8 (погрузчик универсальный) | Наличие |

| Погрузчик универсальный (ПКУ - 0,8) | новый, ранее не использованный, не бывший в эксплуатации, изготовленный в соответствии с государственными стандартами и параметрами, свободный от прав третьих лиц |
| --- | --- |
| Тип | Навесной |
| Привод | от гидросистемы трактора |
| Рабочая скорость, до - с грабельными решетками - с остальными рабочими органами | 8 км/ч 6 км/ч) |
| Транспортная скорость (без груза), до | 11 км/ч |
| Габаритные размеры агрегата (погрузчик + трактор): |  |
| длина: - с грабельной решеткой, опущенной на землю, и ковшом | 6670±90 мм |
| ширина: - с грабельной решеткой высота - ковш вместимостью 0,5 м3 в верхнем положении | 2340±70 мм 2836±15 мм |

| ПКУ-0,8-5-04 (ковш 0,5 куб.м.) | Ковш вместимостью 0,5м3 – для погрузки малосыпучих и сыпучих грузов (земля, песок и др.) с удельным весом 10-15 кН/м3 (1,0-1,5 тс/м3) |
| --- | --- |
| ПКУ-0,8-17 (бульдозерный отвал) | Отвал бульдозерный шириной 2м, предназначен для очистки территорий от мусора, а также для планировочных работ при создании противопожарных разрывов |

Бульдозерное оборудование предназначено для перемещения грунта, создания противопожарных разрывов, сдвигания валежа при проведении работ по тушению лесных пожаров и выполнении профилактических противопожарных мероприятий.